Voce di capitolato: 	ThermoREX mod. 0 “sistema solaio” termoisolante piano costituito da un elemento monolitico in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS 80 Ecologico) autoestinguente Euroclasse E a marchio UNI iiP e certificazione CE, con elevato valore di trasmittanza termica. Gli elementi, aventi una larghezza utile di 57 cm con battente sui bordi, saranno posti in opera perfettamente incastrati tra di loro e banchinati a piano continuo per sopportare i carichi previsti dalle normative vigenti. Successivamente, gli elementi saranno integrati con getto in opera di calcestruzzo classe Rck 250 atto a formare, come da specifiche, i travetti e la soletta S dello spessore minimo di 4 cm, comprensiva di armatura con rete elettrosaldata maglia 20 x 20 cm, filo 6.